## Slide 1: 实验一 基本放大电路

## Slide 2
、实验目的
学习基本放大电路静态工作点、电压放大倍数、输入输出阻抗及频率响应的调整与测试方法。
观察静态工作点，负载电阻改变对电路工作状态，输出波形及AV的影响
二、实验原理及电路
图1.2.1 共射基本放大电路 图1.2.2 放大器输出特性
1、静态分析

## Slide 3
图1.2.1 共射基本放大电路 图1.2.2 放大器输出特性

## Slide 4
图1.2.3 截止失真 图1.2.4 饱和失真

## Slide 5
电路的电压放大倍数
当三极管及各个电阻参数选定以后，电压放大倍数主要取决去静态工作点参数增加，减小，增加
2、动态分析
输入阻抗
输出阻抗

## Slide 6
b
c
c
+
+
-
-

## Slide 7
输入阻抗
输出阻抗
输入f=1KHz的正弦信号，在输出电压Vo不失真的情况下，用交流毫伏表测出各变量值
输入输出阻抗测量

## Slide 11
1、静态工作点调整与测试
1）调整双路直流稳压电源VCC=6V，并接入电路。
2）粗调：粗调本电路VCEQ为3.7V左右，此时，可由ICQ=（VCC－VCEQ）/RC计算得ICQ为1.5mA左右；
三、实验内容及步骤

## Slide 12
2、观察静态工作点Q变化对输出波形的影响
调低频信号源频率f=1KHz，（有效值）。渐渐加大输入信号Vi幅度,采用增大RW或减小RW的阻值，移动工作点到要求的位置.按表1.2.1记录实验现象。（注意：测量静态值必须拆除输入信号Vi）。找到本电路合适的静态工作点并记录下来。
表1.2.1
RW (KΩ) | 静态工作点 | 波形 | 失真性质
（增大、减小） | VCEQ=（2V） ICQ=（ ） |  | 
（增大、减小） | VCEQ=（4.5V） ICQ=（ ） |  | 

## Slide 13
3、测交流电压放大倍数
1）在静态工作点合适的情况下，信号源输出频率f=1KHz，有效值为10mV的信号。
2）将信号源输出接入实验电路输入端，按表1.2.2改变输入信号Vi测出对应Vo值，填表记录测量结果（括号内为最大且不失真输出幅值时所对应的输入电压值）。
表1.2.1
Vi(mV) | Vo(mV) | AV= Vo/Vi | 输出波形（定性）
10 |  |  | 
15 |  |  | 
20 |  |  | 
（ ） |  |  | 最大不失真输出
表1.2.2

## Slide 14
4、观察负载电阻RL变化对电压放大倍数AV的影响
按表1.2.3输入信号分别测出空载和带载时所对应的输出电压值（有效值），注意RL观察变化对电压放大倍数AV的影响。
RL (KΩ) | Vi(mV) | Vo(mV) | AV
∞ | 10（有效值） |  | 
1.5 | 10（有效值） |  | 
表1.2.3

## Slide 15
输入阻抗Ri |  |  |  | 输出阻抗Ro |  |  | 
（mV） | Vi(mV) |  |  | (V） | Vo (V） | Ro | 
(30mV) |  | 测量值 | 计算值 |  |  | 测量值 | 计算值
输入阻抗Ri |  |  |  | 输出阻抗Ro |  |  | 
 | Vi(mV) |  |  |  | Vo (V） | Ro | 
(30mV) |  | 测量值 | 计算值 |  |  | 测量值 | 计算值
5、输入输出阻抗测量

## Slide 16
四、实验仪器
数字存储示波器 一台
低频信号源 一台
交流毫伏表 一台
双路直流稳压电源 一台
万用表 一块

## Slide 17
五、思考题
为什么信号源输出电压幅度在接入被测电路后可能发生变化？其变化程度与什么因素有关？
通常希望放大器的输入电阻高一些好，还是低一些好？对输出电阻呢？
发现输出波形失真，是否说明静态工作点一定不合适？
什么叫非线性失真，你能画一下非线性失真输出波形吗？
实验电路中基极电阻是否可以不接？为什么？怎么样才能测量其阻值？

## Slide 18
六、实验报告
整理实验结果，回答思考题