## Slide 1: 作业五：ePWM模块设置
根据“Example_ADC”中实验内容，打开程序LAB11_main.c，DSP2833x_PieCtrl.c以及相关头文件，阅读程序段落。
摘录与ePWM模块设置相关的程序语句；
指出寄存器TBCTL与TBPRD各字段的数值及其含义；
指出时间基准模块TB产生事件的频率；
指出寄存器ETSEL和ETPS各字段的数值及其含义；
指出ADCSOC信号的产生频率；
概括此程序运行后所产生的效果。

## Slide 2: 作业五答案：ePWM模块设置
1. 摘录与ePWM模块设置相关的程序语句；
函数void InitEPwm1Parameters(void)中所有的内容；
void InitEPwm1Parameters(void)
{
// InitEPwm1Gpio();
…………
// High Speed Time-base Clock Prescale Bits,These bits determine part of the time-base clock prescale
// TBCLK = SYSCLKOUT / (HSPCLKDIV*CLKDIV)=150/(6*1)=25
EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV =0x03; //高速时间基准时钟预分频位两倍
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0x00;
…………

## Slide 3: 作业五答案：ePWM模块设置
2. 指出寄存器TBCTL与TBPRD各字段的数值及其含义；
TBCTL： HSPCLKDIV=3； CLKDIV=0；
CTRMODE=2； PHSEN=0；
PRDLD=0 (TB_SHADOW); SYNCOSEL=3;
PHSDIR=0（复位默认值） SWFSYNC=0（复位默认值）
FREESOFT=0 （复位默认值）
TBPRD： 208

## Slide 4: 作业五答案：ePWM模块设置
3. 指出时间基准模块TB产生事件的频率；

## Slide 5: 作业五答案：ePWM模块设置
4.指出寄存器ETSEL和ETPS各字段的数值及其含义；
ETSEL： SOCAEN=1； SOCASEL=2；
INTSEL=2； ETSEL=1；
ETPS： SOCAPRD=3；
INTPRD=3；

## Slide 6: 作业五答案：ePWM模块设置
5. 指出ADCSOC信号的产生频率